## Slide 1
การผลิตก๊าซไฮโดรเจนโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ Hydrogen Gas Production Energized By Solar Energy
ผู้จัดทำวิจัย
อิศกฤตา โลหพรหม
ผู้นำเสนอ นางสาวปาริชาด สุริยะวงศ์
1

## Slide 2: Outline
วัตถุประสงค์
บทนำและทฤษฎี
วิธีดำเนินการวิจัย
ผลการทดลองและวิเคราะห์ผลการทดลอง
สรุป
อ้างอิง

## Slide 3: วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาและวิเคราะห์การแยกไฮโดรเจนด้วยวิธีอิเล็กโทรไลซิสแบบแยกเซลล์โดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์
2. เพื่อศึกษาตัวแปรที่มีผลต่อการผลิตก๊าซไฮโดรเจนด้วยวิธีอิเล็กโทรไลซิสแบบแยกเซลล์โดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์

## Slide 4: บทนำและทฤษฎี
ไฮโดรเจนเป็นพลังงานสะอาดที่มีค่าความร้อนสูงใช้ได้ทั้งในระบบการเผาไหม้และเซลล์เชื้อเพลิงโดยไม่ปล่อยมลพิษสู่สิ่งแวดล้อม งานวิจัยนี้ได้นำเสนอการศึกษาเชิงทดลองเกี่ยวกับระบบผลิตไฮโดรเจนพลังงานแสงอาทิตย์ด้วยวิธีอิเล็กโทรไลซิส ได้ทำการศึกษาและสร้างระบบแยกก๊าซไฮโดรเจนโดยใช้เซลล์แสงอาทิตย์แบบผลิตไฟฟ้าและน้ำร้อนร่วม(PV/T) เป็นแหล่งจ่ายพลังงาน มีการติดตั้งอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนโดยใช้น้ำร้อนที่ได้จากระบบ PV/T เพื่อเพิ่มอุณหภูมิให้กับสารละลายอีกด้วยทำการทดสอบ และอุณหภูมิที่สามารถผลิตก๊าซไฮโดรเจนได้ดีที่สุด

## Slide 5: บทนำและทฤษฎี (ต่อ)
ผลการศึกษา พบว่า สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ (NaOH) เป็นอิเล็กโทรไลต์ที่ดีกว่าสารละลายอื่นที่ใช้ในการศึกษานี้อีกทั้งยังหาซื้อได้ง่ายตามท้องตลาดและราคาถูก โดยสารละลายอิเล็กโทรไลต์ความเข้มข้น 0.1 โมลต่อลิตรผลิตก๊าซได้ดีที่สุดจากการที่ทดสอบร่วมกับน้ำร้อน พบว่าอัตราการผลิตก๊าซไฮโดรเจนและประสิทธิภาพในการผลิตสูงขึ้นเมื่อทำการเพิ่มอุณหภูมิเริ่มต้นในการทดสอบ

## Slide 6: วิธีการดำเนินงานวิจัย
ค้นคว้าวิจัยและออกแบบอุปกรณ์แยกก๊าซไฮโดรเจน
สร้างชุดอุปกรณ์แยกก๊าซ
ทดสอบอุปกรณ์แยกก๊าซ
- ทดสอบสารละลาย Electrolyte
- ทดสอบระยะที่เหมาะสมของ Electrode
- ทดสอบอุณหภูมิของสารละลาย
- ทดสอบอุปกรณ์รวมทั้งระบบ
สรุปผลการทดลอง

## Slide 7: การแยกก๊าซไฮโดรเจนด้วยไฟฟ้า (Electrolysis Process)
โดยใช้วิธี Electrolysis Process ซึ่งเป็นปฏิกิริยาไฟฟ้าเคมีเพื่อแยกก๊าซไฮโดรเจนและออกซิเจนออกจากน้ำมาทำการทดลอง

## Slide 8: การออกแบบอุปกรณ์แยกก๊าซไฮโดรเจน

## Slide 9: การทดลองประสิทธิภาพสูงสุดในการผลิตไฟฟ้า ใช้ปริมาณตัวทำละลาย โซเดียมไฮดรอกไซด์ 80 g ระยะห่างของแผ่นเพลตเท่ากับ 3 cm โดยควบคุมอุณหภูมิเริ่มต้น
อุณหภูมิเริ่มต้นของของน้ำในถังอุปกรณ์ที่ 45 °C จะใช้ระยะเวลาทั้งสิ้น 8 นาทีในการผลิตก๊าซไฮโดรเจนให้ได้ 1 ถุง ใช้กำลังไฟฟ้ารวม 456.84 Watt และถ้าเริ่มต้นที่อุณหภูมิ 55 °C ใช้เวลา 9 นาที ซึ่งมากกว่าแต่ใช้กำลังไฟฟ้ารวม 288.99 Watt จึงเป็นข้อสรุปได้ว่า ถ้าเพิ่มอุณหภูมิเริ่มต้นในการผลิตก๊าซไฮโดรเจนแล้ว กำลังไฟฟ้าที่ใช้จะน้อยกว่า ถ้าใช้แหล่งจ่ายไฟที่คงที่การทดลองที่อุณหภูมิที่สูงกว่าจะใช้เวลาในการผลิตก๊าซไฮโดรเจนได้น้อยกว่า

## Slide 10: การกักเก็บและการหาปริมาณก๊าซไฮโดรเจน

## Slide 11: ผลการทดลองและการวิเคราะห์ผลการทดลอง
จากการศึกษาและทดสอบจะพบว่าความเข้มข้นของสารละลายจะมีผลโดยตรงต่อการนำไฟฟ้าของสารละลายอิเล็กโทรไลต์ ถ้าความเข้มข้นสารละลายมากจะนำไฟฟ้าได้ดี แต่มีข้อเสียที่ใช้พลังงานมาก(กระแสสูง) ถ้าความเข้มข้นสารละลายน้อยจะนำไฟฟ้าได้ไม่ค่อยดี แต่มีข้อดีที่ใช้พลังงานน้อย (กระแสต่ำ) ซึ่งสารละลายต่างชนิดกันจะเกิดการนำไฟฟ้าที่ต่างกันและทนการกัดกร่อนที่เวลาแตกต่างกัน อุณหภูมิเริ่มต้นการทดลองมีผลต่ออัตราการผลิตก๊าซไฮโดรเจน ถ้าอุณหภูมิสูงจะใช้ระยะเวลาในการผลิตก๊าซไฮโดรเจนได้น้อยกว่า

## Slide 12: บทสรุป
1.สารอิเล็กโทรไลต์ที่ดีที่สุดในระบบการการผลิตก๊าซไฮโดรเจนโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์นี้คือสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์
2. อุณหภูมินั้นมีผลต่อการผลิตก๊าซไฮโดรเจน
3. เนื่องจากวัสดุที่ใช้ในมาใช้สร้างและทดลองครั้งนี้ทนต่อการสึกหรอได้ดี ปริมาณสารละลายต่ำกระแสไฟฟ้าต่ำ ทาให้การบำรุงรักษาไม่ยุ่งยาก

## Slide 13: อ้างอิง
นภดล คุ้มรักษา และบุญยัง ปลั่งกลาง, “การแยกก๊าซไฮโดรเจนด้วยวิธีอิเล็กโทรไลซิสแบบ แยกเซลล์,” ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี, 2554.
มยุรา ศรีกัลยานุกูลและรุ่งทิพย์ กาวารี. การผลิตก๊าซไฮโดรเจนจากมูลสุกรโดยใช้กระบวนการหมักแบบไม่ใช้ออกซิเจน : รายงานผลการวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2556.
วิเชียร แสงอรุณ (Wichien Sang-Aroon) ปี2547. “การแยกไฮโดรเจนจากโมเลกุลนํ้าด้วยปฏิกิริยาเร่งด้วยแสง,” KKU Res. J, 18(2), 350-360, 2013.
สุขฤดี สุขใจ, “การผลิตไฮโดรเจนด้วยระบบเซลล์แสงอาทิตย์,” วิทยาลัยพลังงานทดแทน, มหาวิทยาลัยนเรศวร, พิษณุโลก, 2551.

## Slide 14
จบการนำเสนอ
ขอบคุณค่ะ