## Slide 1: ผลของการเติมบิสมัทโซเดียมไทเทเนตและบิสมัทโซเดียมไทเทเนตที่ถูกเจือต่อโครงสร้างและสมบัติของเซรามิกเลดเซอร์โคเนตไทเทเนต
ผู้ทำงานวิจัย : นางสาวภาราตรี ใจตา
วิทยาศาสตรมหาบัณทิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้นำเสนองานวิจัย : นางสาวณัฐภรณ์ หน่อโอย
1

## Slide 2
1. วัตถุประสงค์
2. บทนำ
5. สรุป
4. ผลการทดลอง
3. วิธีการทดลอง
2
Outline

## Slide 3: วัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาการเตรียมเซรามิกเลดเซอร์โคเนตไทเทเนต/บิสมัทโซเดียมไทเทเนต และเซรามิกเลดเซอร์โคเนตไทเทเนต/บิสมัทโซเดียมแลนทานัมไทเทเนต ที่มีอัตราส่วนผสมต่างๆกัน โดยวิธีมิกซ์ออกไซด์
เพื่อศึกษาองค์ประกอบทางเคมี โครงสร้างจุลภาค สมบัติทางกายภาพ เชิงกล และไฟฟ้าของเซรามิกที่เตรียมได้
3

## Slide 4: บทนำ
ปัจจุบันสารเฟร์โรอิเล็กทริกเข้ามามีบทบาทในการพัฒนาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมากขึ้น สารเฟร์โรอิเล็กทริกเป็นสารที่มีโพลาไรเซชั่นและจัดอยู่ในกลุ่มของเพียโซอิเล็กทริก ถูกนำมาใช้ในอุตสาหกรรมหลายประเภทและเป็นส่วนประกอบของเครื่องมือแพทย์ สารเพียโซอิเลก็กทริกถูกค้นพบครั้งแรกโดย ซองส์และปีแอร์ คูรี วัสดุเพียโพอิเล็กทริกที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลาย คือ สารประกอบเลดเซอร์โคเนตไทเทเนต ( PZT) มีโครงสร้างผลึกแบบเพอร์รอฟสไกต์ มีสูตรทั่วไป คือ ABO3
4

## Slide 5: บทนำ ( ต่อ )
แต่เนื่องจากสาร PZT มีสารตะกั่วเป็นองค์ประกอบหลักในกระบวนการผลิต การนำไปใช้งานและการกำจัดขยะส่งผลให้เกิดออกไซด์ของตะกั่ว ทำให้เกิดปัญหาต่างๆ จึงได้มีการศึกษาวิจัยสารในกลุ่มนี้ให้มีปริมาณของตะกั่วน้อยลงหรือไม่มีสารตะกั่ว โดยจะศึกษาขั้นตอน วิธีการเตรียมผงแบบมิกซ์ ออกไซด์ และเผาซินเทอร์เพื่อได้เซรามิกมีความหนาแน่นที่ดี รวมถึงการศึกษาปัจจัยต่างที่ส่งผลต่อสมบัติของวัสดุ เช่น ค่าร้อยละการหดตัวเชิงเส้น สมบัติเชิงกลเป็นต้น
5

## Slide 6: วิธีการทดลอง
วิธีการเตรียมผงเลดเซอร์โคเนตไทเทเนต
ทำให้แห้งโดยการระเหิดน้ำด้วยวิธีสุญญากาศจะได้ผงออกมา
นำไปเผาแคลไซน์ที่อุณหภูมิ 800 oC
PbO
ZrO2
TiO2
ทำการผสมด้วยวิธีบอลมิลล์ ใช้เวลา 24 ชั่วโมง โดยใช้น้ำกลั่นเป็นตัวกลาง
ได้สารประกอบ PZT บริสุทธิ์ นำไปตรวจสอบเฟสด้วย XRD
6

## Slide 7
วิธีการเตรียมเซรามิก
ผงPZT/BNT และ PZT/BNLT
นำมาขึ้นรูปเป็นแผ่นวงกลม โดยใช้ PVA เป็นตัวช่วยยึดเหนี่ยว
นำชิ้นงานมาเรียงแล้วเผากลบเพื่อป้องกันการระเหยของตะกั่วจากชิ้นงาน
เผาซินเทอร์ที่อุณหภูมิต่างๆนาน 2 ชั่วโมง
PZT/BNT และ PZT/BNLT
7

## Slide 8: ผลการทดลอง
ผลการตรวจสอบโครงสร้างจุลภาคของ PZT, BNT และBNLT โดยใช้กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (SEM) พบว่ารูปร่างของผงทั้งสามชนิดมีลักษณะค่อนข้างเป็นทรงกลม มีเหลี่ยมมุมเล็กน้อยและอนุภาคส่วนใหญ่เกาะกันเป็นกระจุก มีรูปแบบการกระจายตัวปกติ
รูป 1 ภาพถ่ายจากกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (a) PZT, (b) BNT และ (c) BNLT มีกำลังขยาย 10,000 เท่า
8

## Slide 9: สรุป
จากงานวิจัยจะเห็นว่า สามารถผลิตเซรามิกที่มีคุณสมบัติโดดเด่นทางด้านไฟฟ้าและเชิงกลได้ โดยปัจจัยที่กำหนดสมบัติดังกล่าวคือ อัตราส่วนของสาร BNT และ BNLT ที่เติมลงไปในเซรามิก และสามารถปรับปรุงสมบัติเชิงกล ได้แก่ ค่าความแข็ง ค่ามอดูลัสของยัง และค่าความต้านทาการแตกให้มีค่าดีกว่าเซรามิก PZT บริสุทธ์ได้
9

## Slide 10: บรรณานุกรม
10
ภาราตรี ใจตา. (2552). ผลของการเติมบิสมัทโซเดียมไทเทเนตและบิสมัทโซเดียมไท เทเนตที่ถูกเจือต่อโครงสร้างและสมบัติของเซรามิกเลดเซอร์โคเนตไทเทเนต (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต ได้ตีพิมพ์). คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, เชียงใหม่.